Заключение о результатах общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня «Проектная документация «Рекультивация земельных участков в Ленинском административном округе города Омска со следующими кадастровыми номерами 55:36:000000:713, 55:36:200105:7, 55:36:200105:3»

В здании бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский Эколого-биологический Центр» по улице Маршала Жукова, дом 109 Администрация города Омска провела общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация «Рекультивация земельных участков в Ленинском административном округе города Омска со следующими кадастровыми номерами 55:36:000000:713, 55:36:200105:7, 55:36:200105:3».

В соответствии с требованием Федерального закона «Об экологической экспертизе» указанная проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе и учету общественного мнения при принятии решения.

На данных земельных участках в феврале 2015 года прекращено размещение бытовых отходов. Общая площадь земельных участков, используемых с 1959 года под свалку бытовых отходов, составляет 44,279 га. Глубина залегания свалочного тела – 6,9 м, высота над поверхностью земли до 16 м.

На основе проведенных инженерно-геологических изысканий разработаны проектные решения по проведению различных мероприятий по защите окружающей среды:

- выполаживание, уплотнение и изоляция склонов свалки с образованием уклонов 1:4;

- укладка искусственного противофильтрационного экрана;

- отсыпка защитного слоя из растительного и техногенного грунта;

- строительство нагорной канавы и прудов накопителей для перехвата загрязненного поверхностного стока;

- обустройство сети скважин для отвода биогаза и наблюдательных для мониторинга грунтовых вод;

- посев многолетних трав и кустарников;

- проведение мониторинга состояния грунтовых вод, воздуха и почв.

Оценка воздействия на окружающую среду объектов рекультивации показала, что расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны соответствуют гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха. Внесение компоста и посадка зеленых насаждений обеспечат снижение загрязнения почвенного покрова.

Присутствующие на общественных обсуждениях жители Омска согласились с проектными решениями и предложили направить представленные материалы по рекультивации земельных участков на государственную экологическую экспертизу.